## Slide 1: 実技指導を極める ～これで失敗しない～ [パンツ ファスナー付け編]

## Slide 2: パンツ ファスナー付け

## Slide 3: １ 前あき部分を開けたまま縫う方法
＜縫い方の手順＞
① 持ち出しを作る
② 右前パンツに見返しをつける
③ 前股上を縫う
④ 持ち出しにファスナーをつけ，左前パンツに縫いつける
⑤ 見返しとファスナー台布を縫いつける
⑥ ステッチミシンをかける
☆メリット → パンツの構成（ファスナー付けの構造）が理解しやすい。
★デメリット → 下前のミシン縫い目が見える可能性がある。

## Slide 4
あきどまり
粗ミシン
２ 前あき部分を閉じて縫う方法
粗ミシンで閉じた状態
（１）
左前パンツ
（裏）
右前パンツ
（裏）
（２）
最後まで閉じて縫う
※ できあがりは，方法１と同じ
（３）
☆メリット → 下前のミシン縫い目が見えない
★デメリット → 最初から最後まであきを閉じて縫うため，印がわかりにくく，
ファスナー付けの構造が理解しにくい