## Slide 1
連続の式
高等学校（工業）

## Slide 2: 連続の式
連続の式 | 定常流の範囲では，どの断面でも質量流量は等しくなる（W1=W2）関係を用いた式
定常流 | 連続した管内を流れる流体の断面における流速・流量・温度・圧力が一定に保たれている状態
Notes: 連続の式として重要な語句を説明する。
・連続の式
定常流の範囲では，どの断面でも質量流量は等しくなる（W1=W2）関係を用いた式
・定常流
連続した管内を流れる流体の断面における流速・流量・温度・圧力が一定に保たれている状態

## Slide 3: 連続の式
断面①
断面②
Notes: 連続の式の求め方
W_1=W_2
〖𝜌_1 𝑉〗_1=〖𝜌_2 𝑉〗_2
V=𝑆𝑢 ̅
𝜌_1 𝑆_1 u ̅_1=𝜌_2 𝑆_2 u ̅_2
𝑉_1=𝑉_2
𝑆_1 u ̅_1=𝑆_2 u ̅_2
u ̅_1/u ̅_2 =𝑆_2/𝑆_1
u ̅_1/u ̅_2 =(D_2/D_1 )^2

## Slide 4: 連続の式
例題12 100A鋼管（外径114.3mm，厚さ4.5mm）に80A鋼管（外径89.1mm，厚さ4.2mm）を接続した管内を
水が定常状態で流れている。100A鋼管内の平均流速が1.50m/sのときの80A鋼管内の平均流速[m/s]
を求めなさい。
：100A鋼管内の平均流速[m/s]
：80A鋼管内の平均流速[m/s]
D1：100A鋼管の内径[m]
D2：80A鋼管の内径[m]
＝1.50[m/s]
＝114.3-4.5×2＝105.3[mm]
＝89.1-4.2×2＝80.7[mm]
Notes: 例題12
100A鋼管（外径114.3mm，厚さ4.5mm）に80A鋼管（外径89.1mm，厚さ4.2mm）を
接続した管内を水が定常状態で流れている。100A鋼管内の平均流速が1.50m/sのときの
80A鋼管内の平均流速[m/s]を求めなさい。
に値を代入すると，
となる。
この式を式変形すると，
となる。
問題４ 100A鋼管（外径114.3mm、厚さ4.5mm）に80A鋼管（外径89.1mm、厚さ4.2mm）を接続した管内を、水が定常状態で流れている。100A鋼管内の平均流速が1.50m/sのときの80A鋼管内の平均流速[m/s]を求めなさい。
𝐷_1=114.3−4.5×2=105.3
𝐷_2=89.1−4.2×2=80.7
u ̅_1/u ̅_2 =(D_2/D_1 )^2
1.50/𝑢 ̅_2 =(80.7/105.3)^2
𝑢 ̅_2=1.50×(105.3/80.7)^2=2.55[𝑚/𝑠]

## Slide 5
ベルヌーイの定理
高等学校（工業）

## Slide 6: ベルヌーイの定理
断面①
断面②
基準面
水
Notes: ベルヌーイの定理とは，
であり，流体1kg当たり失われる機械エネルギー（流れのエネルギー損失）は無視することができる。
また，ポンプや送風機など（流体輸送機）によって供給される機械エネルギーも，機械を使用していなければ無視することができる。
であることを説明する。
ベルヌーイの定理
流体輸送機がなければ𝑊=0となる。
流れのエネルギー損失がなければ𝐹=0となる場合次の式がなりたつ
〖𝑢 ̅_1〗^2/2+𝑔𝑍_1+𝑃_1/𝜌=〖𝑢 ̅_2〗^2/2+𝑔𝑍_2+𝑃_2/𝜌 [𝐽/𝑘𝑔]

## Slide 7: ベルヌーイの定理
：平均流速[m/s]
g：重力加速度[m/s2]
Z1：基準面からタンクの水面までの高さ[m]
Z2：基準面から流出口の中心までの高さ[m]
P1：タンクの水面の圧力[Pa]
P2：流出口の中心の圧力[Pa]
ρ：密度[kg/m3]
＝9.8[m/s2]
＝15.0[m]
＝1.0[m]
例題13 基準面からタンク内の水面までの高さが15.0m，流出口の中心までの高さが1.0mであるときに流出
する水の平均流速[m/s]を求めなさい。ただし，タンク内の水面の面積は非常に大きく，摩擦によるエネ
ルギー損失はないものとする。
=
大気圧ではP1とP2は同じなため無視できる
タンク内が大きいことから，タンク内の流れは0とすることができるため無視できる
Notes: 例題13 基準面からタンク内の水面までの高さが15.0m，流出口の中心までの
高さが1.0mであるときに流出する水の平均流速[m/s]を求めなさい。ただし，
タンク内の水面の面積は非常に大きく，摩擦によるエネルギー損失はないものとする。
。
値を代入すると，
=
となる。
例題８ 基準面からタンク内の水面までの高さが15.0m，流出口の中心までの高さが1.0mであるときに流出
する水の平均流速[m/s]を求めなさい。ただし，タンク内の水面の面積は非常に大きく，摩擦によるエネ
ルギー損失はないものとする。
〖𝑢 ̅_1〗^2/2+𝑔𝑍_1+𝑃_1/𝜌=〖𝑢 ̅_2〗^2/2+𝑔𝑍_2+𝑃_2/𝜌
つまり，式を整理すると𝑔𝑍_1=〖𝑢 ̅_2〗^2/2+𝑔𝑍_2 になる
𝑢 ̅_2=√(2×9.8×(15.0−1.0) )=16.6[𝑚∕𝑠]